## Slide 1: BÀI 27: THỰC HÀNH ĐO NĂNG LƯỢNG NHIỆT BẰNG JOULEMETER

## Slide 2: I. CHUẨN BỊ
1. Bình nhiệt lượng kế (1) có dây đốt, que khấy.
2. Nhiệt kế (2).
3. Dụng cụ đo năng lượng điện do nguồn cung cấp: joulemeter (3).
4. Nguồn điện 12V (4).
5. Bốn dây nối (5).
6. Một lượng nước sạch.

## Slide 5: II. CÁCH TIẾN HÀNH
Bước 1: Đổ một lượng nước đã xác định khối lượng vào bình nhiệt lượng kế sao cho nước ngập dây đốt và đầu đo của nhiệt kế.
Bước 2: Bố trí thí nghiệm như hình 27.2 dưới. Lưu ý mắc chính xác hai dây từ nguồn điện vào joulemeter và hai dây từ joulemeter vào dây đốt bên trong bình nhiệt lượng kế.
Bước 3: Lựa chọn cài đặt trên joulemeter đại lượng cần đo là năng lượng.
Bước 4: Khuấy liên tục nước trong bình và đọc giá trị nhiệt độ ban đầu t0 của nước.

## Slide 6
Bước 6: Tiếp tục khấy nước trong nhiệt lượng kế và đọc giá trị trên joulemeter khi nước trong bình tăng nhiệt độ lần lượt là 60C, 90C so với nhiệt độ ban đầu và ghi vào vở theo mẫu bảng số liệu trong báo cáo thực hành.
Bước 5: Bật công tắc nguồn điện để nguồn điện hoạt động, đồng thời khuấy nhẹ nước trong bình đến khi nhiệt độ nước tăng 30C so với giá trị ban đầu, đọc giá trị năng lượng điện trên joulemeter và ghi vào vở theo mẫu bảng số liệu trong báo cáo thực hành.
Bước 7: Tắt công tắc nguồn điện và sau đó thực hiện lặp lại lần hai với một lượng nước lớn hơn.

## Slide 9: Em hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg nước ở nhiệt độ 300C đến khi nước sôi? Biết cnước = 4200J/kg.K
Bài làm:
Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg nước ở nhiệt độ 300C đến khi nước sôi:
Q = m.c.(t2 – t1) = 2. 4200. (100 - 30) = 588000J
VẬN DỤNG