## Slide 1
Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Bài 23

## Slide 2
Đặt vấn đề
Làm cách nào để truyền tải âm thanh, hình ảnh đi từ nơi này đến nơi khác trên Trái đất?
Đặt vấn đề

## Slide 3
1. Phải dùng sóng điện từ cao tần:
.
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là sóng mang
Ở đây để đơn giản ta chủ yếu xét sự truyền thanh vô tuyến
Vô tuyến truyền hình:
 ngắn hơn
Vô tuyến truyền thanh:
 vài mét – vài trăm mét

## Slide 4
2. Phải biến điệu sóng mang:
.
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Âm nghe thấy có tần số 16Hz – 20kHz
E1
0
t
Dao động điện từ âm tần (Sóng âm tần )
E
0
t
Sóng điện từ cao tần
Sóng mang có tần số 500kHz – 900 MHz rất lớn so với tần số âm
 Để sóng mang truyền tải được âm thanh ra cần biến điệu các sóng mang

## Slide 5
E
0
t
E1
0
t
Sóng mang chưa biến điệu( dao động điện từ cao tần)
Dao động điện từ âm tần (Sóng âm tần )
E2
0
t
Sóng mang đã được biến điệu về biên độ
Vậy biến điệu là gì?
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
2. Phải biến điệu sóng mang:
Biến điệu là trộn hay ghép hay trộn dao động âm vào dao động điện từ cao tần

## Slide 6
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
2. Phải biến điệu sóng mang:
Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện từ âm tần: sóng âm tần
Micro chuyển dao động cơ thành dao động điện
Vậy biến điệu bằng cách nào?

## Slide 7
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
2. Phải biến điệu sóng mang:
Dùng mạch biến điệu để “trộn” sóng âm tần với sóng mang.
Sóng mang được biến điệu và khuếch đại được truyền từ máy phát đến máy thu

## Slide 8
Thảo luận
Sau khi biến điệu sóng mang sẽ được đài phát đi, vậy làm sao ta thu được tín hiệu?
Sử dụng anten thu và mạch tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa

## Slide 9
I
Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
3. Ở nơi thu phải dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần và đưa ra loa
Vậy thu tín hiệu như thế nào?
4. Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuếch đại chúng bằng mạch khuếch đại
Loa chuyển dao động điện cơ thành dao động cơ

## Slide 10
2
1
3
4
5
II
Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản
(1): Micrô:
(2): Mạch phát sóng điện từ cao tần:
Tạo ra dao động điện âm tần.
Phát dao động điện từ tần số cao(cỡ MHz).
Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần
Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu.
Tạo ra sóng điện từ cao tần lan truyền trong không gian.
(3): Mạch biến điệu:
(4): Mạch khuyếch đại:
(5): Anten phát:

## Slide 11
1
2
3
4
5
III
Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản
(1) Anten thu:
(2) Mạch khuếch đại DĐĐT cao tần ( Mạch chọn sóng)
Thu SĐT từ cao tần biến điệu.
Khuyếch đại DĐĐT cao tần từ anten gởi tới.
Tách DĐĐT âm tần ra khỏi DĐĐT cao tần.
Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã tách sóng.
Biến dao động điện thành dao động âm.
(3) Mạch tách sóng:
(4) Mạch khuyếch đại DĐĐT âm tần:
(5) Loa:

## Slide 12
Vận dụng
Sử dụng sóng cực ngắn, sóng ngắn và sóng trung
Em có biết trong truyền thanh người ta sử dụng các sóng mang có bước sóng (hay tần số) bao nhiêu?
Vì sao?

## Slide 13
Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến trên Trái đất
Các loại sóng dài, trung và ngắn đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau  các sóng này có thể đi vòng quanh trái đất qua nhiều lần phản xạ giữa tầng điện li và mặt đất. Vì vậy người ta thường dùng các loại sóng này trong truyền thanh và truyền hình trên mặt đất
Riêng sóng cực ngắn thì không bị phản xạ, vì vậy chỉ có khả năng truyền thẳng từ nơi phát đến nơi thu hoặc truyền thông qua vệ tinh

## Slide 14
Củng cố
Câu 1: Trong việc nào sau đây người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?
A. Nói chuyện bằng điện thoại bàn.
B. Xem truyền hình cáp.
C. Xem băng Video.
D. Điều khiển Tivi từ xa.

## Slide 15
Củng cố
Câu 2 : Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến ?
A. Máy thu thanh.
B. Máy thu hình .
C. Chiếc điện thoại di động .
D. Cái điều khiển tivi .

## Slide 16
Củng cố
Câu 3 : Biến điệu sóng điện từ là gì ?
A. Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ
B. Là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.
C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.
D. Là tách sóng sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.
.

## Slide 17
Củng cố
Câu 4 : Chọn câu đúng: Trong máy bắn tốc độ xe cộ trên đường :
a. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến
b. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến
c. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến
d. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến