## Slide 1
Tiết 29 - Bài 11: ĐÈN ĐIỆN

## Slide 2
Tháng 1/1879, tại phòng thí nghiệm ở New Jersey – Hoa Kỳ, nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison đã chế tạo thành công bóng đèn sợi đốt đầu tiên. Thomas Edison được biết đến nhiều nhất nhờ phát minh ra bóng đèn điện và sau này được vinh danh "Người mang lại mặt trời thứ hai cho nhân loại". Bóng đèn điện của Edison được phát minh sau hàng ngàn thí nghiệm và thành công bằng cách tạo chân không bên trong, tìm dây tóc phù hợp để sử dụng và chạy điện áp thấp hơn.
Bóng đèn sợi đốt

## Slide 3: Việc thay thế một số bóng đèn sợi đốt trong gia đình bằng đèn led có phải là một giải pháp tiết kiệm điện? Đèn điện và bóng đèn có loại nào, chúng có đặc điểm gì?

## Slide 4
I. KHÁI QUÁT CHUNG
* Đèn điện: là đồ dùng điện dùng để chiếu sáng, một số loại đèn điện còn được dùng để sưởi ấm, trang trí.

Đèn ống
Đèn ngủ
Đèn chùm
Đèn sưởi
Đèn bàn
Đèn ngủ
Đèn sưởi
Đèn chùm

## Slide 5
II. MỘT SỐ LOẠI BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG
Loại bóng đèn | Bóng đèn sợi đốt | Bóng đèn huỳnh quang | Bóng đèn compact | Bóng đèn LED
Cấu tạo |  |  |  | 
Nguyên lí hoạt động |  |  |  | 
Thông số kĩ thuật |  |  |  | 

## Slide 6
1. Bóng đèn sợi đốt
II. MỘT SỐ LOẠI BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG
- Cấu tạo: Có 3 bộ phận chính: Sợi đốt, bóng thủy tinh, đuôi đèn
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đôt nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng
- Thông số kĩ thuật: 110V/15W, 110V/100W, 220V/25W, 220V/40W, 220V/60W, 220V/75W, 220V/100W
- Đặc điểm: đèn phát sáng liên tục, hiệu suất thấp, tiêu tốn điện năng.

## Slide 7
2. Bóng đèn huỳnh quang
II. MỘT SỐ LOẠI BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG
- Cấu tạo: Có 2 bộ phận chính: Ống thủy tinh (có phủ lớp bột huỳnh quang) và hai điện cực
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động , sự phóng điện giữa hai điện cực của đèn tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng
- Thông số kĩ thuật: 110V/18W, 110V/40W, 220V/18W, 220V/20W, 220V/36W, 220V/40W
- Đặc điểm: đèn phát sáng không liên tục, hiệu suất cao, ánh sáng lạnh

## Slide 8
3. Bóng đèn compact
II. MỘT SỐ LOẠI BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG
- Cấu tạo: Mỗi bóng được cấu tạo bởi những hình chữ U hoặc dạng ống soắn
- Nguyên lý làm việc: Giống đèn huỳnh quang
- Thông số kĩ thuật: 110V/5W, 110V/8W, 220V/8W, 220V/15W, 220V/18W
- Đặc điểm: đèn phát sáng không liên tục, hiệu suất cao, ánh sáng lạnh, gọn nhỏ

## Slide 9
4. Bóng đèn LED
II. MỘT SỐ LOẠI BÓNG ĐÈN THÔNG DỤNG
- Cấu tạo: gồm 3 phần chính: Vỏ bóng, bảng mạch LED, đuôi đèn.
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, bảng mạch LED phát ra ánh sáng và vỏ bóng giúp phân bố đều ánh sáng
- Thông số kĩ thuật: 110V/5W, 110V/8W, 220V/3W, 220V/6W, 220V/8W, 220V/10W, 220V/13W
- Đặc điểm: đèn phát sáng liên tục, hiệu suất cao, ánh sáng lạnh

## Slide 10
Một nhà sản xuất đưa ra các thông tin về độ sáng và công suất tiêu thụ của một số loại bóng đèn như sau
Nếu một bóng đèn sợi đốt với thông số kỹ thuật 220V - 40w bị hỏng? Em hãy tham khảo thông tin trên và lựa chọn một loại bóng đèn để thay thế ? Giải thích sự lựa chọn của em?
Độ sáng ( Lumen) | Công suất tiêu thụ |  | 
 | Bóng đèn sợi đốt | Bóng đèn compact | Bóng đèn Led
220 | 25 W | 6 W | 3 W
400 | 40 W | 9 W | 5 W
700 | 60 W | 12 W | 7 W