## Slide 1
STEM

## Slide 2
Mời các em cùng xem video hướng dẫn An toàn giao thông nhé
Notes: Xem gợi ý

## Slide 3
Tiết 3
ĐIỀU KHIỂN
VÀ THAM GIA
GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ 4
EM
XÂY DỰNG MÔ HÌNH
NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ
CÓ ĐÈN GIAO THÔNG
Notes: GiớI thiệu nội dung bài học

## Slide 4
Cả nhóm xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông theo phương án đã thiết kế
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Notes: Yêu cầu HS xây dựng mô hình đèn giao thông

## Slide 5
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Video gợi ý
Notes: Xem gợi ý

## Slide 6
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Tấm gỗ hoặc nhựa mỏng, hoặc vật liệu tương đương dùng làm đế giao lộ
Đèn LED
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này. Có thể giới thiệu nơi bán chúng. Khuyến khích HS sử dụng bìa carton hoặc những vật liệu có sẵn thay thế

## Slide 7
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Giấy giáp
Các tấm formex
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này. Có thể giới thiệu nơi bán chúng. Khuyến khích HS sử dụng bìa carton hoặc những vật liệu có sẵn thay thế

## Slide 8
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Ống nhựa làm cột đèn
7 cặp ốc nối dây điện
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này. Có thể giới thiệu nơi bán chúng. Khuyến khích HS sử dụng vật liệu có sẵn thay thế

## Slide 9
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Giấy màu
Kìm cắt
Các mảnh giấy màu
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này

## Slide 10
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Dao rọc giấy
Máy tính
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này

## Slide 11
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Gợi ý một số nguyên vật liệu, vật dụng
Cột đèn
Thiết bị chuyển đổi
Notes: Giới thiệu về nguyên, vật liệu cần dùng trong bài thực hành này. Có thể giới thiệu nơi bán chúng.

## Slide 12
Chuẩn bị
Ký hiệu: A1
Tấm đế hình vuông
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 1 tấm
Độ dài cạnh:
280mm
280mm
Độ dày tấm
5mm
Khoét một lỗ tròn ở chính giữa tấm đế có đường kính 16mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước.

## Slide 13
Chuẩn bị
Ký hiệu: A4
Tấm đế hình vuông
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 4 tấm
Độ dài cạnh:
100mm
100mm
Độ dày tấm
5mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước.

## Slide 14
Chuẩn bị
Ký hiệu: A2
Tấm đế hình chữ nhật
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 4 tấm
Độ dài cạnh:
Chiều dài 275mm
Chiều rộng 20mm
Độ dày tấm
5mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước.

## Slide 15
Chuẩn bị
Ký hiệu: A3
Tấm đế hình tròn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 1 tấm
Đường kính
30mm
Độ dày tấm
5mm
Khoét một lỗ tròn ở chính giữa tấm đế có đường kính 16mm
16mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước.

## Slide 16
Chuẩn bị
Tấm giấy giáp hình vuông
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 1 tấm
Độ dài cạnh:
140mm
140mm
Khoét một lỗ tròn ở chính giữa tấm đế có đường kính 16mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước. Tác dụng

## Slide 17
Chuẩn bị
Tấm giấy giáp hình chữ nhật
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Số lượng: 4 tấm
Độ dài cạnh:
100mm
70mm
Ở giữa vẽ đường màu trắng hoặc dán dải giấy trắng có chiều rộng 10mm
Notes: Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng, số lượng, kích thước. Tác dụng

## Slide 18
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
A2
A1
Bước 1
Gắn 4 tấm A2 lên
4 cạnh xung quanh của tấm đế A1
1
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 19
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Giấy giáp vuông
A1
Bước 1
Gắn tấm giấy giáp vuông lên chính giữa tấm A1
2
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 20
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Giấy giáp chữ nhật
Tấm đế
Bước 1
Gắn 4 tấm giấy giáp hình chữ nhật lên 4 vị trí xung quanh sao cho đối xứng nhau
3
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 21
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Đế tròn A3
Tấm đế
Bước 1
Gắn tấm tròn A3 lên vị trí chính giữa
4
A3
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 22
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Cột đèn
Đế đèn
Bước 1
Gắn cột đèn
5
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 23
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Dùng dao dọc giấy cắt theo đường cong
Đo độ dài 2 cạnh kề nhau đến 70mm
Bước 1
Tạo hình 4 tấm A4
6
70mm
70mm
Dùng compa vẽ một đường cong nối 2 điểm
Đánh dấu
Tấm A4
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước. Lưu ý HS khi sử dụng dao

## Slide 24
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Tấm A4
Đế đèn
Bước 1
Gắn 4 tấm A4 lên 4 góc
xung quanh
6
Notes: Hướng dẫn cách làm từng bước

## Slide 25
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Đế đèn
Bước 1
Khoan 7 lỗ đường kính 6mm
cách đều nhau ở 2 tấm A4
7
Notes: Hướng dẫn cách khoan, cần cẩn thận với dụng cụ khoan. Có thể nhờ người lớn hỗ trợ

## Slide 26
Thực hiện
Xây dựng mô hình ngã tư
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Đế đèn
Bước 1
Đặt các giấy màu để tiện điều khiển và nhận biết
8
Notes: Giải thích vì sao sắp xếp giấy màu như vậy

## Slide 27
TẠM BIỆT CÁC EM
Notes: Đề nghị HS về nhà tiếp tục thực hành. Chào tạm biệt các bạn nhỏ và hẹn gặp lại trong bài học tới.

## Slide 28
ĐIỀU KHIỂN
VÀ THAM GIA
GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ 4
EM
Tiết 4
XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ
CÓ ĐÈN GIAO THÔNG
Notes: Giới thiệu nội dung bài học

## Slide 29
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Khoét 1 lỗ tròn ở giữa tấm fomex vuông
Bước 2
Đặt tấm nền đáy
1
Tấm nền đáy
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện, lưu ý khi dùng dụng cụ khoan, cắt

## Slide 30
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Khoét 3 lỗ tròn ở giữa tấm fomex vuông
Bước 2
Tạo tấm mặt bên
2
Tấm mặt bên
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện, lưu ý khi dùng dụng cụ khoan, cắt; khoảng cách các lỗ tròn

## Slide 31
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đặt hai tấm bên vào tấm đáy
2
Dán 2 tấm mặt bên sát nhau và gắn chặt vào tấm đáy
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 32
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đặt các tấm chia ngăn các màu đèn
3
Số lượng: 05 tấm
Xếp 5 tấm ngăn song song và đều nhau sao cho các lỗ tròn của mặt bên ở giữa các khoảng không gian
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 33
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đặt đèn vào các ngăn tương ứng
4
Số lượng: 06 đèn
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện, lưu ý cách đặt bóng đèn

## Slide 34
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Nối dây điện cho các đèn
5
Nối dây điện cho từng bóng đèn. Bóng đèn màu nào dây điện màu đó
Tất cả dây gộp lại đưa qua lỗ tròn ở tấm nền
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 35
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đặt hai tấm bên còn lại và lắp
6
Gắn 2 tấm mặt bên còn lại cho thật khít
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 36
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đặt chụp đèn các màu
7
Gắn các chụp đèn theo màu đèn
Chụp đèn
Notes: Hướng dẫn cách làm chụp đèn và gắn lên

## Slide 37
Thực hiện
Tạo cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 2
Đậy nắp hoàn thiện
8
Nắp đèn
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 38
Thực hiện
Gắn cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 3
Dùng 7 cặp ốc nối dây điện để gắn vào 7 lỗ trên
1
7 cặp ốc vít
Đế đèn
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện. Tác dụng của ốc vít

## Slide 39
Thực hiện
Gắn cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 3
Gắn cụm đèn, luồn dây xuyên qua
cột đèn xuống dưới đế
2
Đèn
Đế đèn
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 40
Thực hiện
Gắn cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 3
Nối dây điện vào ốc nối theo
sơ đồ hướng dẫn
3
Dây điện
Sơ đồ
nối dây điện
Notes: Hướng dẫn cách thực hiện

## Slide 41
Thực hiện
Gắn cột đèn
Xây dựng mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông
Bước 3
Chú ý màu dây tương ứng với
màu ở mặt trên của giao lộ
4
Dây điện đỏ nối với ốc đánh dấu đỏ
Dây điện xanh nối với ốc đánh dấu xanh
Notes: Lưu ý cách làm, giải thích vì sao làm như trên

## Slide 42
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Các em hãy hoàn thiện mô hình ngã tư đường phố có đèn giao thông nhé
Notes: Yêu cầu HS hoàn thiện để chuẩn bị cho bài học sau

## Slide 43
TẠM BIỆT CÁC EM
Notes: Chào tạm biệt các bạn nhỏ và hẹn gặp lại trong bài học tới.